ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАМЕТКИ

по техническому сравнению алюминиевых  радиаторов «Термал» и бимет. типа «Bilit»

1. Вопросы прочности

по ГОСТ31311-2005 (п.5.3) запас прочности должен быть 2,5хРраб

| Термал | Bilit |
| --- | --- |
| Рраб <24атм; Рразруш. >60атм | Рраб <20атм Рразруш = ? |
| пригодны для установки в т.ч. в высотных объектах (есть 48ми этажные в Москве) | не имеют достоверных данных по запасу прочности |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» по прочности документально подтверждены |

2. Вопросы коррозии

из РД 153-34.0-20.501-2003 на теплоноситель центральных сетей:

| Термал | Bilit |
| --- | --- |
| содержание растворенного О2 < 20мКг/дм3 |  |
| некритичны к воздействию О2 в широком диапазоне | некоторые ограничения по О2 из-за стальных каналов. |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы, примерно, идентичны, но «Термалы» более «всепригодны» |  |

3. Вопросы практичности

| Термал | Bilit |
| --- | --- |
| 1. Материал - уровня авиационного дюраля. | 1. Материал — хрупкий силумин |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» существенно более неприхотливы в обращении и «вандалоустойчивы» |  |

4. Вопросы ресурса

| Термал | Bilit |
| --- | --- |
| Мономатериал | «Слойка» из 2х разнородных — неизбежное терморасшатывание стыков сталь-алюм. |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» имеют гарантированную ресурсную надежность |  |

Биметаллические радиаторы начали производиться в Европе 60 лет назад. Но когда была освоена технология надежной и простой сварки алюминиевого сплава, давшая старт массовому и технологичному производству алюминиевых радиаторов, производство биметаллических радиаторов прекратилось. Сегодня на европейском рынке биметаллические радиаторы не продаются, их нельзя встретить ни на одной западноевропейской выставке. Но для «падкого на атмосферы» российского рынка, производители возобновили поставки этих радиаторов.

Негативные свойства биметаллических радиаторов вытекают из их конструкции – ведь в их основе неоднородный «сэндвич» из разных металлов. Сталь и алюминиевый сплав обладают разным коэффициентом температурного расширения, поэтому при изменении температур поразному изменяют свои размеры. А это со временем может привести к разрушению связи «алюминийсталь» что, помимо снижения прочности на этом участке, приводит к возникновению скрипов при колебаниях температуры. Кроме того, в подобных зонах плохого контакта стальной трубки и алюминиевого слоя возможно возникновение локального перегрева, что так же негативно влияет на долговечность и надежность прибора. Еще один аспект — контакт стали и алюминия способствует возникновению электрохимической коррозии, ускоряющей медленное «ржавление» стальных трубок.

Еще один минус биметаллических радиаторов обусловлен применением стального сердечника, который снижает превосходные теплопроводные свойства алюминия. В результате теплоотдача биметаллических радиаторов до 20% ниже, чем у алюминиевых аналогов того же размера. Кроме того, по сравнению с алюминиевыми моделями, эти трубки значительно меньшего диаметра, а значит, более подвержены «зарастанию» и быстрее засоряются в отечественных «грязных» системах отопления. Необходимость стального «каркаса» ограничивает производителей в дизайне радиаторов, а относительно сложная технология производства приводит к существенному увеличению их стоимости по сравнению с алюминиевыми моделями.